ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                                                       Выключатели серии ВА04-36, 06-36

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

| Тип | ВА 04-36, ВА 06-36 |
| --- | --- |
| Наличие макс. расцеп. | Расцепитель в зоне токов к.з. (без теплового расцепителя) | Расцепитель в зоне токов перегрузки и к.з. (с тепловым расцепителем) | Без максимальных расцепителей |
| Кол-во полюс. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Ном. напр., В | ~660 | =220 | =440 (ВА06) | ~660 | =220 | =440 (ВА06) | ~660 | =220 | ~660 | =220 | =440 (ВА06) | ~660 | =220 | =440 (ВА06) | ~660 | =220 | =440 (ВА06) |
| Ном.ток ВА, А | 80 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250; 400 |
| Ном. ток теплового расцепит., А | - | - | - | 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 | 80, 100, 125,160, 200, 250 | 320 400 | - | - |
| Уставка электромаг. расцепителя, А | 250 300 400 500 630 | 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 | 800 1000 1250 1500 | 3200 4000 | 2000 2500 | Согласно Технических Условий | - |
| Исполнение | 16 - 400А | Стационарный с ручным приводом Стационарный с электромагнитным приводом |
|  | 16 - 250А | Выдвижной с ручным дистанционным приводом (указать рабочее положение выключателя: вывода 1,3,5 вверх, влево или вправо) Выдвижной с электромагнитным приводом Врубной с ручным приводом Врубной с электромагнитным приводом |
| Напряж. э/м привода, В | Перем.ток: 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660 Пост.ток: 110; 220 |
| Доп. сбор. единицы | Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 1 |
| Напряжение незав.расц.В | Перем.ток: 110, 127, 220, 240, 380, 400, 415, 550, 660 Пост.ток: 24, 110, 220 |
| Дополнит. механизмы | Выберите нужный дополнительный механизм по таблице 2 |
| Присоедине ние | Для стационарных | Переднее алюм.шиной Переднее медной шиной Переднее кабелями без каб.наконечника Переднее двумя кабелями без каб.наконечника Переднее с переходной шиной |
|  | Для выдвижных и врубных | Заднее алюм.шиной Заднее медн.шиной |
| Климат.исп. | УХЛ3, УХЛ3 Экспорт, Т3, Т3 Экспорт |

Таблица 1

| Обозначение | Свободные контакты | Независимый расцепитель | Наличие электромагнитного привода |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | - | - | - |
| 11 | 2з+2р | - | - |
| 18 | 1з+2р | + | - |
| 11 | 2з+1р | - | + |
| 18 | 1з+1р | + | + |
| 12 | - | + | - |

Таблица 2

| Обозначение исполнения | Дополнительные механизмы |
| --- | --- |
| 5 | Ручной дистанционный привод для оперирования через дверь распредустройства выключателем стационарного или врубного исполнения |
| 6 | Устройство для блокировки положений "Включено" и "Отключено" выключателя стационарного или врубного исполнения с ручным приводом |